## Slide 1
加特兰60GHz FMCW Radar的
测距、测速与测角
张旭升，张舵

## Slide 2: 目录
一、FMCW雷达基础与加特兰雷达的使用
二、测距
三、测速
四、测角
五、相位与呼吸

## Slide 3
一、FMCW雷达基础与加特兰雷达的使用

## Slide 4: 1.1 FMCW雷达基础
f
t
chirp
B
T_up
T_down
T_idle
T_chirp
Chirp信号频域表示

## Slide 5: 1.1 FMCW雷达基础
f
t
TX signal
RX signal

## Slide 6: 1.1 FMCW雷达基础
f
t
TX signal
RX signal
混频器将发送信号与接收信号混频后输出中频信号（混频器将两输入信号相乘后通过低通滤波器）
中频信号的瞬时频率为两输入信号瞬时频率的差，相位为两输入信号的相位差
考虑多个反射面
f
t
IF Signal
针对FMCW雷达，一切数据处理和操作都是针对中频信号而言的

## Slide 7: 1.1 FMCW雷达基础
f
t
TX signal
RX signal
T_sample_start
T_sample_end
If ， then . 通常取T_sample_start为
加特兰雷达使用实采样方式，得到的采样点数据为13位的有符号整数
加特兰雷达ADC最大采样率50MS/s
设置采样时间

## Slide 8: 1.1 FMCW雷达基础
f
t
chirp
chirp
chirp
frame
frame
fps: 每秒钟发射帧的数量
N_chirp：一个frame中chirp的个数

## Slide 9: 1.2 加特兰雷达
RDP-60S244-IBM-AIP
Rhine AiP雷达开发平台
DCK-ALPS-ETHERNET
Alps/Rhine数据采集卡 (ETHERNET)
只用来收集并传输原始数据
组装后

## Slide 10: 1.2 加特兰雷达
1
2
3

## Slide 11
二、测距

## Slide 12: 2.1 观察中频信号
f
t
TX signal
RX signal
中频信号频率：
中频信号初相位：

## Slide 13: 2.2 基于中频信号频率的距离计算
为了得到中频信号的频率与相位，需要对每个chirp的采样点数据（例如128个、256个等等为一组）进行快速傅里叶变换（FFT）。对这样一组采样点做FFT，可以得到一列相同size的复数。每个复数对应一个频率分量，其幅值和相位分别代表了该频率分量的幅度（Magnitude）和初相位。
中频信号的距离谱（1D FFT）
将每一个频率分量对应的距离称为一个距离域
通过傅里叶变换计算得到的距离谱只能区分不同距离域是否有物体，不能确定每个距离域内的物体数量
我们将一个chirp采样点的数量大小称作FFTR_SIZE
(接下来用T代指T_up，T_c代指T_chirp)

## Slide 14: 2.2 基于中频信号频率的距离计算——测量极限
距离分辨率：仅当两个物体距离大于距离分辨率时，他们才可以在距离谱中被分辨出来
由于T和相比带宽B相差不大，因此化简时可以认为两者相等，那么有：
可以看到，带宽B是决定距离分辨率的主要因素，当带宽越大时，距离分辨率越小。
典型地，1G带宽时，距离分辨率为15cm

## Slide 15: 2.2 基于中频信号频率的距离计算——测量极限
2. 距离测量精度（视觉分辨率、FFT分辨率）：指使用FFT时补0后在频谱上的距离分辨率
如果FFT时没有补0，那么距离测量精度等于距离分辨率

## Slide 16: 2.2 基于中频信号频率的距离计算——测量极限
3. 理论最远可测距离：

## Slide 17: 2.2 基于中频信号频率的距离计算——测量极限
3. 实际最远可测距离：
雷达横截面积RCS
雷达输出功率
TX天线增益
RX天线增益
测量信号总时间
最小信噪比
玻尔兹曼常数
天线温度
接收机噪声因数

## Slide 18: 2.3 基于中频信号相位的距离计算
中频信号频率：
中频信号初相位：
提取中频信号初相位方法：对中频信号做FFT得到距离谱后，根据能量高峰选定物体所在距离域，该距离域对应复数的相位即为中频信号的初相位。
但是由于相位的取值区间为，因此物体的距离将会被取模到区间（当使用60GHz信号时，波长为5cm，距离将会被取模到[-1.25cm, 1.25cm]），因此基于中频信号相位的无法计算物体的绝对距离。但是，该方法可以用来计算物体的微小运动（物体轻微振动，呼吸，心跳等）。

## Slide 19: 2.4 测距实验
静止铁板的距离测量
雷达
改变带宽
  200M
  1G
  2G
  3G
改变铁板距离
  50cm
  100cm
  200cm
重复实验次数：2
Frame number：10

## Slide 20: 2.4 测距实验
带宽 | 采样率(MHz) | 周期T() | FFTR_SIZE | 距离分辨率(m) | 最大可测距离(m)
200M | 20 | 30.6 | 512 | 0.896 | 228.603516
1G | 20 | 30.6 | 512 | 0.179297 | 45.720703
2G | 20 | 30.6 | 512 | 0.0896 | 22.860352
3G | 20 | 30.6 | 512 | 0.059766 | 15.240234
4G | 20 | 30.6 | 512 | 0.044824 | 11.430176
带宽 | 采样率(MHz) |  | FFTR_SIZE | 距离分辨率(m) | 最大可测距离(m)
200M | 20 | 30.6 | 512 | 0.896 | 228.603516
1G | 20 | 30.6 | 512 | 0.179297 | 45.720703
2G | 20 | 30.6 | 512 | 0.0896 | 22.860352
3G | 20 | 30.6 | 512 | 0.059766 | 15.240234
4G | 20 | 30.6 | 512 | 0.044824 | 11.430176

## Slide 21: 2.4 测距实验
2G 50cm

## Slide 22: 2.4 测距实验
2G 50cm

## Slide 23: 2.4 测距实验
2G 100cm

## Slide 24: 2.4 测距实验
2G 100cm

## Slide 25: 2.4 测距实验
2G 100cm

## Slide 26: 2.4 测距实验
2G 200cm

## Slide 27: 2.4 测距实验
2G 200cm

## Slide 28: 2.4 测距实验
200M 100cm

## Slide 29: 2.4 测距实验
200M 100cm

## Slide 30: 2.4 测距实验
4G 100cm

## Slide 31: 2.4 测距实验
出现问题一：
实采样后，部分原始数据大小达到了+/-4096，应该是超过了13位有符号整数的表达范围，被截断。即发生了原始数据的溢出现象。

## Slide 32: 2.4 测距实验
4G 100cm 相位解绕前
4G 100cm 相位解绕后
出现问题二：
理论上，静止物体对应中频信号在距离域上的相位应该是恒定的。但是我们对静止物体相位解绕后，出现了一个线性关系。

## Slide 33: 2.4 测距实验
f
t
chirp
B
T_up
T_down
T_idle
T_chirp
上述两问题解决方案：
针对问题一中原始数据大小溢出，原因是T_down设置太小，频率下降速率太大，超过了硬件限制的最大下降速率。延长T_down后，问题得到解决。
针对问题二中静止物体相位呈线性关系，原因是T_idle设置太小（但是T_idle已经符合了文档要求，原因不明。但是实际使用时为了满足速度分辨率， T_idle常常设置较大，不需要担心该问题）。延长T_idle后，问题得到了解决。

## Slide 34
三、测速

## Slide 35: 3.1 使用相邻两chirp测速
f
t
chirp
chirp
T_chirp
T_chirp
在T_chirp的时间内，运动物体距离的变化不会超过一个距离域。因此相邻两chirp在距离谱上会出现相同位置但具有不同相位的峰，利用相位的变化我们可以得到物体的距离变化，进而求得物体速度大小。
我们使用符号代表相位变化，那么有：

## Slide 36: 3.1 使用相邻两chirp测速
物体远离雷达时，相位差
物体接近雷达时，相位差
歧义！
f
t

## Slide 37: 3.1 使用相邻两chirp测速
要消除歧义，需要有
最大可测速度：
f
t
例子：当取时，

## Slide 38: 3.1 使用相邻两chirp测速
f
t
两个问题：
我们需要首先在距离谱上找到运动物体，再取其相位，所以面临着距离谱中带来的很大干扰。
该方法只能解决同一距离域上一个物体的速度问题，不能计算同一距离上多个物体的速度。
使用两个chirp计算相位变化
使用多个chirp计算相位变化

## Slide 39: 3.2 使用2D-FFT法测速
FFT
任意两个chirp之间，同一距离域不同速度的物体的相位改变均各自相同，都以各自的角速度
转动并叠加
速度计算：

## Slide 40
f
t
chirp
chirp
chirp
frame
frame
3.2 使用2D-FFT法测速
frame是计算一次各物体距离与速度信息的基本单位

## Slide 41
chirp
chirp
chirp
frame
3.2 使用2D-FFT法测速
距离谱
FFTV_SIZE
(N_chirp)
(FFTR_SIZE/2)
距离
速度

## Slide 42: 3.2 使用2D-FFT法测速——测量极限
最大可测速度：
速度计算：
速度分辨率：
chirp
chirp
chirp
frame

## Slide 43: 3.2 使用2D-FFT法测速——一些说明
一些说明：
该测速方法包含的前提假设：认为物体在一个的时间内不会超过距离域；且速度保持不变（当fps = 20时，一个frame时间为0.05s，而小于一个frame时间）。
FMCW雷达基于相位差测速，而相位差是由物体距雷达距离不同所导致的。因此，雷达测得的速度时物体的径向速度，且有正负之分。
正如我们看到的，2D-FFT测速方法可以分辨位于同一距离，速度不同的多个物体（对于速度大小相同的但方向不同的物体同样可以区分）。但是无法区分距离相同，速度也相同的物体。

## Slide 44: 3.3 距离与速度测量极限小结
最大可测速度：
速度计算：
速度分辨率：
chirp
chirp
chirp
frame
距离计算：
距离分辨率：
最大理论可测距离：
B

## Slide 45: 3.4 测速实验
雷达
场景：铁板以0.35m/s的速度，移动一个1.3m长的来回
带宽：1G
FFTV_SIZE:
  128
  256
  512
重复实验次数：2
实验一

## Slide 46: 3.4 测速实验
===== Distance =====
Resolution: 0.585938, Max: 36.914062
===== Velocity =====
Resolution: 0.300481, Max: 18.930288
RX_NUM = 4;
TX_NUM = 1;
FFTR_SIZE = 128;
DECIMATION_FACTOR = 8;
ADC_SAMPLE_RATE = 2.5e6;
T_UP = 50e-6;
T_CHIRP = 65e-6;
N_CHIRP = 128;
FFTV_SIZE = N_CHIRP / TX_NUM;
FPS = 20;
F_START = 60e9;
真实速度：0.35m/s
实验一 FFTV_SIZE = 128 参数设置

## Slide 47: 3.4 测速实验

## Slide 48: 3.4 测速实验

## Slide 49: 3.4 测速实验
===== Distance =====
Resolution: 0.585938, Max: 36.914062
===== Velocity =====
Resolution: 0.300481, Max: 18.930288
真实速度：0.35m/s

## Slide 50: 3.4 测速实验
RX_NUM = 4;
TX_NUM = 1;
FFTR_SIZE = 128;
DECIMATION_FACTOR = 8;
ADC_SAMPLE_RATE = 2.5e6;
T_UP = 50e-6;
T_CHIRP = 65e-6;
N_CHIRP = 512;
FFTV_SIZE = N_CHIRP / TX_NUM;
FPS = 20;
F_START = 60e9;
真实速度：0.35m/s
实验一 FFTV_SIZE = 512 参数设置
===== Distance =====
Resolution: 0.146484, Max: 9.228516
===== Velocity =====
Resolution: 0.075120, Max: 19.155649

## Slide 51: 3.4 测速实验

## Slide 52: 3.4 测速实验
真实速度：0.35m/s
===== Distance =====
Resolution: 0.146484, Max: 9.228516
===== Velocity =====
Resolution: 0.075120, Max: 19.155649

## Slide 53: 3.4 测速实验
雷达
场景：改变雷达距离铁板的起始距离，铁板以0.35m/s的速度，移动一个1.3m长的来回
带宽：1G
FFTV_SIZE: 256
雷达距离铁板起始距离：
  1m
  6.15m
重复实验次数：2
实验二

## Slide 54: 3.4 测速实验
RX_NUM = 4;
TX_NUM = 1;
BANDWIDTH = 1e9;
FFTR_SIZE = 256;
ADC_SAMPLE_RATE = 2.5e6
T_UP = 30.603e-6;
T_CHIRP = 200e-6 * TX_NUM;
N_CHIRP = 256;
FFTV_SIZE = N_CHIRP / TX_NUM;
FPS = 15;
F_START = 60e9;
真实速度：0.35m/s
实验二 参数设置
===== Distance =====
Resolution: 0.044829, Max: 5.693234
===== Velocity =====
Resolution: 0.048828, Max: 6.201172

## Slide 55: 3.4 测速实验
实验二 雷达距离铁板起始距离1m

## Slide 56: 3.4 测速实验
实验二 雷达距离铁板起始距离1m

## Slide 57: 3.4 测速实验
实验二 雷达距离铁板起始距离1m

## Slide 58: 3.4 测速实验
实验二 雷达距离铁板起始距离6.15m

## Slide 59: 3.4 测速实验
实验二 雷达距离铁板起始距离6.15m

## Slide 60: 3.4 测速实验
实验二 雷达距离铁板起始距离6.15m

## Slide 61: 3.4 测速实验
实验三
场景：铁板以1.2m/s的速度，移动一个来回
带宽：1G
FFTV_SIZE:
  128
  256
  512
重复实验次数：2

## Slide 62: 3.4 测速实验
实验三 FFTV_SIZE = 512

## Slide 63: 3.4 测速实验

## Slide 64: 3.4 测速实验
===== Distance =====
Resolution: 0.146484, Max: 9.228516
===== Velocity =====
Resolution: 0.075120, Max: 19.155649

## Slide 65: 3.4 测速实验
实验三 FFTV_SIZE = 128

## Slide 66: 3.4 测速实验
实验三补充实验 ——人体跑起来
FFTV_SIZE = 256

## Slide 67: 3.4 测速实验