## Slide 1
基于FMCW雷达的角度测量与呼吸检测
2021.8.9
张舵 张旭升

## Slide 2: 前情回顾
对一个chirp的中频信号进行采样
1D FFT
中频信号
距离谱

## Slide 3: 前情回顾
…………
一个frame，由N个chirp组成，比如256个chirp
…………
range
N 个chirp
…………
velocity
range
若距离分辨率为0.1m，速度分辨率为0.1m/s，则该点的表示在距离雷达0.2m处有径向速度为0.1m/s的物体
2D FFT

## Slide 4
目录
一、测角原理与实验
二、相位与呼吸
三、参数设置与总结

## Slide 5: 测角原理与实验

## Slide 6: 测角基本原理
基本原理：利用多天线的相位差
假设空间中只有一个物体

## Slide 7: 测角的基本原理
测角的精度
相位差对角度求导得
雷达
目标越接近0度，角度测量越精准
随着目标接近正负90度，角度测量精度下降

## Slide 8: 测角的基本原理
FOV （filed of view）
为防止歧义，
故
当时，理论FOV为负90度到正90度
1
2
FOV

## Slide 9: 相位差法的适用范围
若在1D FFT的结果上面取相位，然后做相位差，则要求在目标距离域只能有一个物体。
RX1
RX2
FFT
Range
Range

## Slide 10: 相位差法的适用范围
若在2D FFT的结果上面取相位，然后做相位差，允许在同一距离域有两个物体，但不能有径向速度相同的物体。
range
velocity
RX1
RX2
雷达
距离相同，径向速度不同！
range
velocity

## Slide 11: 测角的基本原理
若两个物体的距离域和径向速度均相同，如何测角？
range
velocity
Frame

## Slide 12: 测角的基本原理
Angle FFT 方法
range
velocity
range
velocity
range
velocity
range
velocity
RX1
RX2
RX N
…………………
RX3
FFT

## Slide 13: 测角的基本原理
Angle FFT 方法的分析
FFT的分辨率
角度分辨率
以，为例，也才15度
离散角度序列[ -90, -48.59, -30.00, -14.47, 0, 14.47, 30.00, 48.59 ]
Angle FFT法要求天线之间必须是等距的，而等距在实际雷达中并不一定满足，且Angle FFT法的精度可能不够，难以达到实际应用要求

## Slide 14: 测角基本原理
数字波束赋形法测角（DBF，Digital Beamforming）
RX1
RX2
TX
设
为30°，则为
先乘再加
红色向量乘然后相加，此时能量最大。若红色向量乘，对一个范围（FOV）进行遍历，便可以得到一个角度谱，能量最高的地方即为来波角度。
乘，对红色向量进行相位补偿

## Slide 15: 测角基本原理
数字波束赋形法
信号向量
RX1
RX2
TX
RX N
…………
谱函数示例
天线响应图

## Slide 16: 测角的基本原理
数字波束赋形的分辨率与超分辨算法（music）
使用matlab进行仿真，8根天线，间隔为半波长，模拟两路来波信号，20°与30°。
DBF的谱函数图
Music算法的结果：
来波信号角度设置为20°与22°，Music算法的结果：

## Slide 17: 测角的基本原理
接收天线的数目增加，Angle FFT、DBF的分辨率增大，music算法可分辨出的信号数增加。
虚拟天线法（MIMO）

## Slide 18: 测角的基本原理
二维的虚拟天线
Tx
Rx

## Slide 19: 测角基本原理
MIMO的实现方法，TDM（Time Division Multiplexing）

## Slide 20: 测角的基本原理
MIMO的实现方法，Binary Phase modulation
其中、 是发射信号， 、 是接收信号
比TDM的SNR更高

## Slide 21: 测角的基本原理
多普勒效应的影响
当目标相对雷达运动，径向速度为v时，发射的中心频率为
则接收信号的中心频率为
那么
人正常行走速度1.5m/s，则为600Hz
对测距的影响，故多普勒频移对运动物体的测距基本无影响
对测速的影响，因为测速利用多普勒效应导致的相位差，故对测速无影响

## Slide 22: 测角的基本原理
多普勒效应的影响
在MIMO情况下，多普勒效应导致的相移
代入较大，则
在0°附件会导致角度偏移，

## Slide 23: 测角的基本原理
加特兰雷达天线的位置与编号
Tx0到Tx3的距离只有9.8mm，并不是4倍的半波长10mm

## Slide 24: 测角的基本原理
Tx
Rx
Tx0
Tx3
Tx2
Tx1
Rx3
Rx2
Rx1
Rx0
Rx3
Rx2
Rx1
Rx0
Rx3
Rx2
Rx1
Rx0

## Slide 25: 测角基本原理
俯仰角与方位角
x
y
z
A
B
俯仰角与方位角
设AB的长度为a，则
即 ，其中天线之间的相位差测得。
而俯仰角，竖直方向天线之间的相位差直接测得，进而求出方位角。
波

## Slide 26: 测角基本原理
测角流程
velocity
range
velocity
range
velocity
range
……
提取目标点，并根据速度做多普勒相位补偿
目标点在多天线上2DFFT的数据，每个目标点的数据是一个N维复向量
在该距离域以及速度域的各物体俯仰角与方位角
RX1
RX2
RX N
FFT、DBF、MUSIC等测角算法

## Slide 27: 角度测量实验
实验1 单目标静止物体角度测量 参数设置与实验环境
带宽 2G
四发四收
Fs = 5.000MHz
nchirp = 512
FFT_R = 256
FFT_V = 128
距离分辨率 0.089m
最远可测距离 5.7375m
雷达
目标

## Slide 28: 角度测量实验
实验1 单目标静止物体角度测量 实验设置
正角度 | 负角度
68.96 | -7.66
52.50 | -17.46
40.54 | -28.25
29.56 | -41.55
19.47 | -57.14
9.98 | -70.05
0 | -80.63
单位 度
68.96°
0°
-80.63°
雷达

## Slide 29: 角度测量实验
测角方法：DBF与MUSIC，实验证明，在单目标的情况下，二种的方法结果基本保持一致，下面的结果均有DBF方法获得。
蓝色为ground Truth，橙色为计算的结果
以0度为基准矫正

## Slide 30: 角度测量实验
距离谱
铁桶在0°的距离谱
铁桶在80°的距离谱
铁桶在-70°的距离谱

## Slide 31: 角度测量实验
实验结果（标定后）
角度groundTruth | 计算的方位角 | 角度误差 | 定位误差（单位 m） | 能量大小
68.96 | 63.98 | 4.98 | 0.1336 | 1291
52.50 | 52.97 | -0.47 | 0.0270 | 1582
40.54 | 39.91 | 0.63 | 0.0292 | 2884
29.56 | 29.35 | 0.21 | 0.0246 | 4782
19.47 | 20.18 | -0.71 | 0.0304 | 4817
9.98 | 11.55 | -1.57 | 0.0478 | 3300
0 | 0 | 0 | 0.0240 | 4514
角度单位 度

## Slide 32: 角度测量实验
实验结果（标定后）
角度groundTruth | 计算的方位角 | 角度误差 | 定位误差（单位 m） | 能量大小
-7.66 | -8.53 | 0.87 | 0.0332 | 5205
-17.46 | -17.55 | 0.09 | 0.0241 | 5184
-28.25 | -28.73 | 0.47 | 0.0271 | 5311
-41.55 | -41.98 | 0.42 | 0.0265 | 2688
-57.14 | -59.42 | 2.27 | 0.0648 | 2914
-70.05 | -73.63 | 3.57 | 0.0974 | 1114
-80.63 | 无 | 无 | 无 | 无
角度单位 度

## Slide 33: 角度测量实验
能量随角度变化图
角度测量误差随角度变化图
标定后

## Slide 34: 角度测量实验
标定前
定位误差随角度变化图
角度测量误差随角度变化图

## Slide 35: 角度测量实验
铁桶实验现象总结
在距离雷达1.5m的情况下，随着角度0°向正负90°增加，圆柱形铁桶的反射能量出现明显下降，正负50度以内能量较高峰值明显；正负50度到70度的能量虽然很较小，但在距离谱上依然有峰值。
随着角度从0°向正负90°增加，角度的测量误差逐渐增大，在正负50°之内的测量误差在2°以内。
理论FOV为正负90度，但受到能量以及角度测量误差的影响，在正负50°内可以较精准的对目标的进行定位，在正负50度到70度之间，误差变大，但依然可以测量。角度的绝对值超过70度后，难以测量静止物体的角度。

## Slide 36: 角度测量实验
实验2 单人行走实验 参数设置
起始频率 60G
带宽 2G
四发四收
Fs = 20.000MHz
降采样 4
nchirp = 512
FFT_R = 128
FFT_V = 128
chirp_up 30.6us
chirp_period = 60.000us
chirp_period_virtual = 240.000us
距离分辨率 0.089m
最远可测距离 5.7375m
速度分辨率 0.08m/s
最大可测速度 5.12m/s

## Slide 37: 角度测量实验
实验2 单人三角形行走实验 实验设置
雷达（0，0）
起点（1.2，1.45）
x
y
（-1.2，1.45）
起点（0，3.85）

## Slide 38: 角度测量实验
实验2 单人三角形行走实验距离谱与速度
距离谱
速度随时间变化图

## Slide 39: 角度测量实验
实验2 单人三角形行走实验定位效果
定位的视频演示
所有的轨迹点

## Slide 40: 角度测量实验
实验3 双人三角形行走实验
雷达（0，0）
起点（1.2，1.45）
x
y
（-1.2，1.45）
起点（0，3.85）
A
B
C
第一个人：A->B->C->A->B->C->A
第二个人：C->A->B->C（稍微晚一些）

## Slide 41: 角度测量实验
实验3 双人三角形行走实验 结果演示

## Slide 42: 相位与呼吸

## Slide 43: 相位与距离变化的对应关系
当目标与雷达的距离变化时候，来波信号的相位会变化
即距离变换，中频信号的相位变化
频率为60G，则5mm
若则
若则
理论推导
理论推导

## Slide 44: 相位与距离变化的对应关系
理论推导
实验设计
铁板以和距离域上的相位变化雷达1.5m处各做三次往返运动，观察雷达在该距离。然后与理论计算的相位变换做比较。

## Slide 45: 相位与距离变化的对应关系
理论推导
参数设置
起始频率 60Ghz
带宽 2GHz
采样率 20MHz
FFT_R = 256
FFT_V = 256
距离分辨率 为0.089m

## Slide 46: 相位与距离变化的对应关系
理论推导
实验结果
距离谱
相位随chirp变化
，与理论的37.69接近，在误差允许的范围内。

## Slide 47: 相位与距离变化的对应关系
理论推导
距离谱
相位随chirp变化
，与理论的75.40接近，在误差允许的范围内。
实验结果

## Slide 48: 相位与距离变化的对应关系
理论推导
能量的变化
能量的变换也可能看出三次往返运动，理论解释应该是什么？
能量与雷达发射功率、发送以及接收天线的增益、RCS有关。

## Slide 49: 相位与呼吸
呼吸检测实验 实验环境与设置
两组实验，一组距离雷达1.6m，一组距离雷达3.75m，被测试者均面向雷达正常呼吸五次。
雷达

## Slide 50: 相位与呼吸
呼吸检测实验 1.6m实验结果
吸气
呼气
深呼吸

## Slide 51: 相位与呼吸
呼吸检测实验 3.75m实验结果
吸气
呼气

## Slide 52: 参数设置与总结

## Slide 53: 参数设置
距离分辨率
最远可测距离
可以看到，带宽B增大， 和都减小，而我们希望在满足要求的情况下， 越小越好，所以在设置参数时，我们首先确定我要感知的范围。
速度分辨率
最大可测速度
所以应该在给定FPS以及最大可测速度的要求下，去设置速度相关参数。

## Slide 54: 参数设置
要设置参数，首先要确定我们的感知场景，根据感知场景确定最远可测距离（感知范围），最大可测角度（目标的最大角度），以及FPS（实时性），然后便可以根据这些限制去计算最优参数。
在我们做实验的时候，数据量也是我们设置参数的一个重要考虑，上述的参数设置1s可产生30M数据，处理10几秒的原始数据对我们的电脑来说都一个比较大的负担。
起始频率 60G
带宽 2G
四发四收
Fs = 20.000MHz
降采样 2
nchirp = 1024
FFT_R = 256
FFT_V = 256
chirp_up 30.6us
chirp_period = 60.000us
chirp_period_virtual = 240.000us
距离分辨率 0.089m
最远可测距离 11.47m
速度分辨率 0.04m/s
最大可测速度 5.12m/s
室内人体追踪：
FPS = 15
最远感知距离 10m
最大可测速度 5m/s

## Slide 55: 参数设置
参数设置时要注意
的斜率要注意，上升不超过250M/us,下降不超过400M/us，不然会出现原始数据溢出问题。
设置的尽量大一些（经验数据7us以上不会出现问题），不然会出现静止物体的相位随时间变换问题。
超出13bit所能表示的限度，-4096~4095

## Slide 56: 总结
掌握了FMCW测距测速测角的基本方法，并基于加特兰60G Hz雷达实现了这些算法
算法只是实现了，但都不够完美，实现的比较基础
加特兰雷达的一些功能我们还没有完全探索清楚，比如Frame interleaving、 AGC 增益控制、Interference avoidance and mitigation、anti velocity ambiguity、CFAR